# Таблица мощностей станций

# (без резервного оборудования)

| Модель станции | Самотек | Принудительный выброс | Принудительный выброс с ультразвуковыми блоками обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность Вт | Потребление электроэнергии кВт/сут. | Установленная мощность Вт | Потребление электроэнергии кВт/сут. | Установленная мощность Вт | Потребление электроэнергии кВт/сут. |
| АСТРА–3 | 53 | 1,2 | 423 | 1,3 | – | – |
| АСТРА–5 | 78(828) | 1,6(1,64) | 448(1120) | 1,7(1,74) | 748(1500) | 1,73(1,77) |
| АСТРА–8 | 98(848) | 2,1(2,16) | 468(1218) | 2,2(2,26) | 768(1518) | 2,25(2,31) |
| АСТРА–10 | 133(883) | 3(3,72) | 503(1253) | 3,1(3,17) | 803(1553) | 3,16(3,23) |
| АСТРА–15 | 153(903) | 3,5(3,6) | 523(1273) | 3,6(3,71) | 823(1573) | 3,7(3,81) |
| АСТРА–20 | 173(923) | 3,9(4,05) | 543(1293) | 4,1(4,26) | 843(1593) | 4,23(4,38) |
| АСТРА–30 | 293(1043) | 6,8(7,02) | 663(1413) | 7(7,22) | 963(1713) | 7,2(7,42) |
| АСТРА–40 | 313(1063) | 7,3(7,6) | 683(1433) | 7,6(7,9) | 983(1733) | 7,9(8,19) |
| АСТРА–50 | 323(1073) | 7,8(8,2) | 693(1443) | 8,2(8,56) | 993(1743) | 8,5(9,04) |
| АСТРА–75 | 453(1203) | 10,7(11,2) | 823(1573) | 11,2(11,74) | 1123(1873) | 11,7(12,24) |
| АСТРА–100 | 673(1423) | 16(16,7) | 1043(1793) | 16,7(17,42) | 1343(2093) | 17,4(18,12) |
| АСТРА–150 | 906(1656) | 21,4 | 1646(2396) | 22,4 | 2246(2996) | 23,4 |

# Примечание: в скобках указаны мощности для станций со встроенной КНС.

# Таблица мощностей стабилизаторов

| Модель станции | Мощность стабилизатора (Вт) |
| --- | --- |
|  | Самотек | Принудительный выброс | Принудительный выброс (с насосом КНС) |
| АСТРА–3 | 400 | 1500 | – |
| АСТРА–5 | 400 | 1500 | 5000 |
| АСТРА–8 | 400 | 1500 | 5000 |
| АСТРА–10 | 400 | 1500 | 5000 |
| АСТРА–15 | 400 | 1500 | 5000 |
| АСТРА–20 | 400 | 1500 | 5000 |
| АСТРА–30 | 400 | 2000 | 6000 |
| АСТРА–40 | 400 | 2000 | 6000 |
| АСТРА–50 | 600 | 2000 | 6000 |
| АСТРА–75 | 600 | 2000 | 6000 |
| АСТРА–100 | 800 | 2000 | 6000 |
| АСТРА–150 | 1000 | 2000 | 6000 |